## Slide 1
HANSONG
SNAPAV 系列产品linux系统框架介绍
作 者 | RD-伍俊华
适用岗位 | linux 软件工程师
证 明 人 | 1. RD-Steve 2.RD-Jan
Notes: 1

## Slide 2
目录
SNAPAV 系列产品linux系统框架介绍
一、环境搭建
二、系统框架介绍
三、软件框架介绍

## Slide 3
SNAPAV 系列产品linux系统框架介绍
一、环境搭建
1.1 、Ubuntu 与虚拟机安装
http://10.10.1.33:3000/linux-android/tutorial/src/branch/master/ubuntu16.04_setup.md
1.2、linux 系统下载与编译
http://10.10.1.33:3000/linux-android/tutorial/src/branch/master/uboot_kernel_rootfs_build.md
1.3、应用软件下载与编译
http://10.10.1.33:3000/linux-android/tutorial/src/branch/master/snapavapp_build.md
1.4、nuvoton源码
https://github.com/OpenNuvoton/ARM7-ARM9-Family
1.4、hansang源码
http://10.10.1.33:3000/SnapAV-8D

## Slide 4
SNAPAV 系列产品linux系统框架介绍
二、系统框架介绍
2.1、系统方框图
2.2、uboot 新增功能说明
2.3、kernel 新增功能说明
2.4、buildroot 介绍及新增功能说明
2.6、ota 功能介绍
2.5、build 功能说明

## Slide 5
SNAPAV 系列产品linux系统框架介绍
二、系统框架介绍
2.1、系统方框图
spl boot
env
u-boot
flag
512K
512K
768K
256K
U-boot
SNAPAV_OTA
FACTORY_INFO
128K
128K
flag
u-boot
boot
boot_ota
rootfs
rootfs_ota
userdata
2M
4M
4M
30M
30M
58M
NandFlash Layout

## Slide 6
SNAPAV 系列产品linux系统框架介绍
二、系统框架介绍
2.2、uboot 新增功能说明
spl boot
env
u-boot
flag
512K
512K
768K
256K
U-boot
SNAPAV_OTA
FACTORY_INFO
128K
128K
flag
2.2.2、分区修改
Uboot-src/include/configs/nuc970_evb.h
2.2.3、OTA 功能 uboot-src/include/snapav_ota.h uboot-src/board/nuvoton/nuc970/ota.c
2.2.4、FACTORY 功能 uboot-src/include/factory_info.h uboot-src/board/nuvoton/nuc970/factory_info.c
2.2.1、源码地址
http://10.10.1.33:3000/SnapAV-8D/build

## Slide 7
SNAPAV 系列产品linux系统框架介绍
二、系统框架介绍
2.3、kernel 新增功能说明
2.3.2、hansong 驱动 linux-src/drivers/misc/hansong/
2.3.1、源码地址 http://10.10.1.33:3000/SnapAV-8D/linux3.10

## Slide 8
SNAPAV 系列产品linux系统框架介绍
二、系统框架介绍
2.4、buildroot 介绍及新增功能说明
2.4.1、buildroot 介绍
官网：https://buildroot.org/
Hansong：http://10.10.1.33:3000/SnapAV-8D/nuc970_buildroot
Buildroot is a simple, efficient and easy-to-use tool to generate embedded Linux systems through cross-compilation.
buildroot是Linux平台上一个构建嵌入式Linux系统的框架。整个Buildroot是由Makefile脚本和Kconfig配置文件构成的。你可以和编译Linux内核一样，通过buildroot配置，menuconfig修改，编译出一个完整的可以直接烧写到机器上运行的Linux系统软件(包含boot、kernel、rootfs以及rootfs中的各种库和应用程序)。

## Slide 9
SNAPAV 系列产品linux系统框架介绍
二、系统框架介绍
2.4、buildroot 介绍及新增功能说明
2.4.1、汉桑定制rootfs
build-root-src/board/nuvoton/

## Slide 10
SNAPAV 系列产品linux系统框架介绍
二、系统框架介绍
2.4、buildroot 介绍及新增功能说明

## Slide 11
SNAPAV 系列产品linux系统框架介绍
二、系统框架介绍
2.5、build 功能说明
2.5.1、源码地址 http://10.10.1.33:3000/SnapAV-8D/build

## Slide 12
SNAPAV 系列产品linux系统框架介绍
二、系统框架介绍
2.5、build 功能说明
2.5.2、build.sh 说明
set env
source ./build.sh env
build uboot
./build.sh uboot
build kernel
./build.sh kernel {boardtype}
build flag
./build.sh flag
build bootloader.img
./build.sh boot
build rootfs
./build.sh rootfs {boardtype} {appversion} {dspversion}
build ota upfrade firmware
./build.sh fw {boardtype} {firmwareversion} {deletedatabase}
easy build
make boardtype={type} appversion={appversion} dspversion=dspversion deletedatabase={true/false}

## Slide 13
SNAPAV 系列产品linux系统框架介绍
二、系统框架介绍
2.6、ota 功能介绍
Web升级
ovrc升级
Websocket server
Ovrc client
Update interface
uboot
http download
json
json
Web
Ovrc server
call
call
ftp download
Remote server
tell

## Slide 14
SNAPAV 系列产品linux系统框架介绍
二、系统框架介绍
2.6、ota 功能介绍
Update interface
2.6.2、源码介绍
http://10.10.1.33:3000/SnapAV-8D/nuc970_buildroot/src/branch/master/board/nuvoton/hs_rootfs_8d/usr/bin/snapav_fw_upgrade.sh
作用：
1、上锁并关闭httpserver
2、解包
解压缩升级包
3、校验
校验升级包boardtype 信息是否需机器一直，校验升级镜像MD5码
4、升级
调用snapav_updater 镜像烧录到升级分区 并修改ota 分区参数告诉uboot 已升级需要切换分区
5、执行升级包里的setup.sh 脚本
可用于升级uboot
6、重启

## Slide 15
SNAPAV 系列产品linux系统框架介绍
三、软件框架介绍
3.1、软件编与下载
3.2、软件框图

## Slide 16
SNAPAV 系列产品linux系统框架介绍
三、软件框架介绍
3.1、软件编与下载
参考文档：
http://10.10.1.33:3000/linux-android/tutorial/src/branch/master/snapavapp_build.md
sudo apt-get install qt-sdk qtcrator sudo apt-get install git git clone -b tmp http://10.10.1.33:3000/SnapAV-8D/snapav_app.git
代码编译
1、使用qtcreator打开下载的项目（项目文件为snapavapp.pro）
2、点击编译按钮进行编译

## Slide 17
SNAPAV 系列产品linux系统框架介绍
三、软件框架介绍
3.1、软件框图